# СОБРАНИЕ

## ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ

«30»  декабря    2015г.                                                                             № 18

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Дагестанские Огни»

В целях создания условий для устойчивого развития муниципального образования, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно приказу Минэкономразвития Российской Федерации от 01.09.2014 г. за №540, а также Уставом городского округа «город Дагестанские Огни», Собрание депутатов городского округа «город Дагестанские Огни»

р е ш и л о :

1. Внести изменения в главу №11 Правил землепользования и застройки утвержденный решением Собрания депутатов городского округа «город Дагестанские Огни» от 07 05 2014 за №166,  изложив её в новой редакции согласно Приложению.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня публикации в газете «Дагестанские Огни» и подлежит размещению на официальном сайте городского округа «город Дагестанские Огни».

Председатель Собрания депутатов

городского округа «город Дагестанские Огни»                                Н.  Бабаев

Глава городского округа

«город Дагестанские Огни»                                                               З. Гашимов

### Приложение

### к решению Собрания депутатов городского округа «город Дагестанские Огни»  от 30.12.2015г. №18

### ГЛАВА 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

#### Статья11.1 Общие градостроительные регламенты для жилых зон

К жилой зоне относятся участки территории города, используемые и предназначенные для застройки многоквартирными домами, а также индивидуальными и блокированными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих и встроенных или пристроенных объектов коммунального и культурно-бытового обслуживания повседневного и периодического спроса, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта и объектов, связанных с проживанием граждан, деятельность которых не оказывает негативного воздействия на окружающую среду (не пожароопасных, не взрывоопасных, не создающих магнитных полей, шума, превышающего установленные нормы для жилой зоны, не вызывающих вибрации, загрязнения почв, воздуха, воды, не оказывающих радиационного и иных вредных воздействий), не требующих устройства подъездных железнодорожных путей и не занимающих более 15% площади планировочной единицы территориальной зоны.

Жилые зоны должны быть озеленены. На территории жилых районов должны располагаться пункты (площадки) для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов, обустроены площадки для выгула домашних ..

При строительстве новых объектов, разрешенных к размещению, следует предусматривать их полное инженерное обеспечение.

При освоении жилых микрорайонов необходимо предусматривать строительство открытых стоянок автотранспорта, размещение гаражей-стоянок в цокольных или подземных этажах зданий, а также на дворовой территории в подземном исполнении с использованием их кровель для организации игровых площадок и благоустройства.

Предприятия обслуживания могут размещаться в жилых домах или пристраиваться к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок временного хранения автотранспорта. Не допускается при переоборудовании жилого фонда в нежилой при организации входа нарушать пропускную способность тротуаров и оставлять менее 2,0 м ширины тротуара с главного фасада и 1,35 м с остальных сторон.

На территориях индивидуальной жилой застройки со стороны улиц запрещается размещение вспомогательных строений, кроме гаражей. Установка ограждений и иных строений в нарушение красных линий застройки запрещена.

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 12 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, действуют минимальные предельные параметры.

#### Статья11.2 Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами

Кодовое обозначение зоны – Ж1.

11.2.1. Цели выделения зоны:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий индивидуальной (коттеджной) жилой застройки, включающей отдельно стоящие и блокированные (коттеджные) жилые дома;

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих среде формах;

- создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

11.2.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;

- приусадебный участок личного подсобного хозяйства;

- бытовое обслуживание;

- для размещения объектов образование и просвещение;

- для размещения объектов здравоохранения;

- для размещения объектов обслуживания автотранспорта;

- для размещения объектов обслуживания жилой застройки;

- для размещения объектов магазины

- для размещения объектов общественного питания*;

- для размещения объектов социального обслуживания;

- для размещения общественное управление;

- для размещения спорта;

- для размещения объектов культурного развития;

- для размещения объектов предпринимательства;

- Для общественного использования объектов капитального строительства.

11.2.3. Объекты видов использования, отмеченных в подпункте 2 настоящей статьи знаком <*>, относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 300 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам использования.

11.2.4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для размещения средне этажной жилой застройки;

- для размещения объектов ветеринарного обслуживания

- для размещения объектов спорта;

- для размещения объектов религиозного использования;

- для обслуживания транспорта (мастерские по 
ремонту и обслуживанию легковых транспортных средств, автомобильные 
мойки, шиномонтаж, автозаправочные и газонаполнительные станции).

11.2.5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- предельные (минимальные, максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность (аренду) для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства:

Таблица 1 – Предельные (минимальные, максимальные) размеры земельных участков

| Цели использования земельных участков | Минимальный размер (га) | Максимальный размер (га) |
| --- | --- | --- |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,015 | 0,06 |
| Для индивидуального жилищного строительства | 0,015 | 0,06 |

- размер земельного участка, не подлежащего дроблению, равен 300 квадратных метров;

- предельные размеры земельных участков, не устанавливаются для земельных участков, предоставленных до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, и закрепляются по фактическому использованию;

- отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве составляет не менее 5 метров. В сложившейся застройке линию регулирования застройки допускается совмещать с красной линией;

- минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения – не менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений – 1 м; отдельно стоящего гаража – 1 м; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы – 3 м. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений; допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилых домов, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. Допускается размещение индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек без отступа от межевой границы при наличии согласия владельцев смежного земельного участка и соблюдения Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ;

- расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бань), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м; сарая для скота и птиц - не менее 15 м; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - не менее 8 м;

- жилые дома, хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с санитарными нормами и правилами, противопожарными требованиями, изложенными в технических регламентах и других нормативно-правовых документах;

- ширину вновь предоставляемого участка для строительства усадебного дома принимать не менее 15 метров;

- индивидуальное (частное) строительство жилых домов и других построек должно вестись только на территориях, предусмотренных корректировкой Генерального плана муниципального образования «город Дагестанские Огни» Республики Дагестан

- земельный участок на территории малоэтажной жилой застройки домами с приквартирными участками может быть использован для садоводства, цветоводства, игр детей и отдыха;

- максимальное количество стоянок легкового автотранспорта закрытого типа - 3 м/м. Допускается размещать дополнительно открытую стоянку на 2 м/м в пределах отведенного участка;

- строительство гаражей для грузового автотранспорта в зоне индивидуальной жилой застройки запрещено;

- предельно допустимые параметры в зоне индивидуальной (коттеджной) жилой застройки приведены в следующей таблице:

Таблица 2 – Предельно допустимые параметры в зоне индивидуальной (коттеджной) жилой застройки

| Размер земельного участка (кв. м) | Максимально допустимые параметры |
| --- | --- |
|  | коэффициент застройки (%) | коэффициент использования территории |
| до 600 | 50 | 0,8 |

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;

- максимальная высота от уровня земли:

- до верха плоской кровли – не более 12 м;

- до конька скатной кровли – не более 16 м;

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли – не более 7 м.

- максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения (за исключением объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, включая объекты условно разрешенных видов использования, на территории земельных участков – 300 квадратных метров;

- максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны – V.

#### Статья 11.3 Градостроительный регламент зоны застройки малоэтажными (до 4 этажей включительно) жилыми домами

Кодовое обозначение зоны – Ж2.

11.3.1. Цели выделения зоны:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий жилой застройки зон комфортного малоэтажного преимущественно многоквартирного жилья;

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих среде формах;

- размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

11.3.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для для размещения среднеэтажной жилой застройки;

- для размещения блокированной жилой застройки;

- для для размещения приусадебного участка ЛПХ;

- для размещения объектов бытового обслуживания <*>;

- для размещения объектов образование и просвещение;

- для размещения объектов здравоохранения <*>;

- для размещения объектов социального обслуживания <*>;

- для размещения объектов обслуживания автотранспорта;

- для размещения объектов общественного управления<*>;

- для размещения магазинов <*>;

- для размещения объектов общественного питания <*>;

- для размещения объектов спорта;

- для размещения объектов культурного развития;

- для размещения объектов предпринимательства  <*>;

- Для общественного использования объектов капитального строительства.

11.3.3. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 2 настоящей статьи знаком <*>, относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 500 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 500 квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам использования.

11.3.4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для размещения средне этажной жилой застройки;

- для размещения гостиничного обслуживания;

- для размещения торговых центров;

- для размещения общественного питания (с предложением алкогольных напитков);

- для размещения рынков;

- для размещения объектов делового управления;

- для размещения объектов религиозного использования;

- для размещения объектов здравохранения;

- для гостиничного обслуживания;

- для ветеринарного обслуживания;

- для размещения объектов спорта;

- для обслуживания транспорта.

11.3.5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- минимальная площадь земельных участков:

- для размещения индивидуального жилого дома - 150 квадратных метров;

- для многоквартирных домов - 1000 квадратных метров;

- основные параметры застройки в этой зоне следующие:

Таблица 3 – Основные параметры застройки

| Этажность зданий | Коэффициент застройки (%) | Коэффициент использования территории |
| --- | --- | --- |
| 1 - 2 | 30 - 40 | 0,4 - 0,5 |
| 3 | 25 - 35 | 0,4 - 0,7 |
| 4 | 19 - 35 | 0,5 - 0,8 |

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков - 4 этажа;

- максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков:

- для жилых многоквартирных домов - количество надземных этажей - до четырех (включительно) и высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 16 м, до конька скатной кровли - не более 19 м;

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7 м;

- максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельного участка - V.

#### Статья 11.4 Градостроительный регламент зоны застройки многоквартирными жилыми домами (5-8 этажей включительно) средней этажности

Кодовое обозначение зоны – Ж3.

11.4.1. Цели выделения зоны:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий многоквартирной жилой застройки средней этажности зон комфортного многоквартирного многоэтажного жилья;

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде формах;

- размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- развитие объектов общественно-деловой застройки в соответствующих среде формах и объемах, не оказывающих негативного воздействия на объекты жилой застройки.

11.4.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для размещения средне этажной жилой застройки;

- для размещения объектов бытового обслуживания;

- для размещения объектов образование и просвещение;

- для размещения объектов здравоохранения;

- для размещения объектов социального обеспечения;

- для размещения объектов обслуживания автотранспорта;

- для размещения общественное управление;

- для размещения объектов предпринимательства*;

- для размещения объектов магазины

- для размещения объектов общественного питания*;

- для размещения объектов ветеринарного обслуживания
.;

- для размещения объектов спорта;

- для размещения объектов культурного развития;

- для общественного использования объектов капитального строительства;

- для размещения объектов религиозного использования.

11.4.3. Объекты видов использования, отмеченных в подпункте 2 настоящей статьи знаком <*>, относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 1000 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 1000 квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам использования.

11.4.4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для размещения многоэтажной жилой застройки  (свыше 9 этажей);

- для размещения рынков;

- для размещения объектов делового управления;

- для гостиничного управления;

- для размещения торговые центры;

- для размещения общественного питания;

- для размещения объектов спорта;

- для обслуживания транспорта.

11.4.5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- предельное максимальное значение коэффициента использования территории земельных участков и коэффициента застройки:

Таблица 4 – Предельное максимальное значение коэффициента использования территории земельных участков и коэффициента застройки

| Этажность зданий | Коэффициент застройки (%) | Коэффициент использования территории |
| --- | --- | --- |
| 5 | 17 - 30 | 0,5 - 0,9 |
| 6 | 14 - 26 | 0,5 - 1,0 |
| 7 | 14 - 25 | 0,6 - 1,0 |
| 8 | 13 - 25 | 0,6 - 1,1 |

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков – 8 этажей;

- максимальная высота зданий для жилых домов от уровня земли до верха плоской кровли - не более 35 м; до конька скатной кровли - не более 39,5 м, максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельного участка не устанавливается. Общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения, относящихся к условно разрешенным видам использования, устанавливается в разрешении на условно разрешенный вид использования, выдаваемом в порядке, установленном действующим законодательством;

- максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V.

11.4.6. При формировании земельных участков многоквартирных жилых домов часть требуемых настоящими Правилами придомовых озелененных пространств (до 30% их площади) может быть выделена для объединения в самостоятельные земельные участки внутриквартальных скверов (садов) общего пользования при наличии градостроительного обоснования.

#### Статья 11.5 Общие градостроительные регламенты для общественно-деловых зон

11.5.1. Параметры застройки высших и средних специальных учебных заведений:

Площадь земельного участка в расчете на 1 учащегося среднего специального учебного заведения (техникум, ПТУ, колледж) следует принимать в зависимости от величины учебного заведения: с численностью до 300 учащихся – 75 кв. м, с численностью 300-900 учащихся – 50-65 кв. м, с численностью 900-1600 учащихся – 30-40 кв. м (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 30%).

11.5.2. Параметры застройки научных учреждений:

Таблица 5 – Параметры застройки научных учреждений

| Профиль научных учреждений | Количество сотрудников | Коэффициент использования территории участков |
| --- | --- | --- |
| Естественные и технические науки | до 300 чел. | 0,6 - 0,7 |
|  | от 300 до 1000 чел. | 0,7 - 0,8 |
|  | от 1000 до 2000 чел. | 0,8 - 0,9 |
| Общественные и гуманитарные науки | до 600 чел. | 1,0 |
|  | более 600 чел. | 1,2 |

11.5.3. Нормы расчета земельных участков:

Таблица 6 – Нормы расчета земельных участков

| Объекты, здания и сооружения | Расчетная единица | Площадь |
| --- | --- | --- |
| Больницы | кв. м на койку | 300 - 60 |
| Поликлиники | га на 100 посещений | 0,1 |
| Средние специальные учебные заведения | га на 1 тыс. студентов | 3 - 7 |
| Общеобразовательные школы | кв. м на одного учащегося | 16 - 60 |
| Спортивные сооружения | кв. м на 1 тыс. человек | 60 - 90 |

11.5.4. Размеры земельных участков предприятий розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания в расчете на единицу измерения следует принимать следующие:

Таблица 7 – Размеры земельных участков предприятий розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания

|  | Розничная торговля | Рыночный комплекс | Общественное питание | Бытовое обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Един. измерения | Кв. м уч-ка/ кв. м торг. площади | Кв. м уч-ка/ кв. м торг. площади | Кв. м участка/ посад. место | Кв. м участка/ рабочее место |
| Норматив | 2 - 8 | 7 - 14 | 10 - 15 | 20 - 30 |
| Min площадь земельного участка | 100 | 3000 | 250 | 120 |

11.5.5. Земельный участок гостиницы следует принимать из расчета 25 - 55 кв. м на одно гостиничное место. Минимальная площадь участка - 250 кв. м.

11.5.6. Размеры земельных участков складов следует принимать:

- продовольственных - из расчета 1,5 - 3 кв. м на один кв. м общей площади;

- непродовольственных - из расчета 2 - 4 кв. м на один кв. м общей площади.

Для многоэтажных складов расчетную площадь земельного участка допускается сокращать, но не более чем на 30%.

Минимальная площадь участка - 150 кв. м.

11.5.7. Размеры земельных участков административных зданий следует принимать из расчета 25 - 10 кв. м на одного сотрудника. Минимальная площадь участка 150 кв. м.

11.5.8. Размеры земельных участков объектов для обслуживания транспорта (мастерские по ремонту и обслуживанию легковых транспортных средств, автомобильные мойки, шиномонтаж) следует принимать из расчета 100 - 120 кв. м на один пост.

Минимальная площадь участка 100 кв. м.

11.5.9. Размеры земельных участков автозаправочных станций следует принимать из расчета 500 - 1200 кв. м на одну топливораздаточную колонку.

Минимальная площадь участка - 1000 кв. м.

#### Статья 11.6 Градостроительный регламент зоны делового, общественного и коммерческого назначения

Кодовое обозначение зоны - О1.

11.6.1. Цели выделения зоны:

- развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых объектов, с формированием на их основе комплексных многофункциональных зон общественно-деловой застройки;

- развитие необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

11.6.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для размещения магазинов;

- для размещения объектов общественного питания;

- для размещения зданий образования и просвещения;

- для размещения объектов религиозного использования;

- для размещения объектов делового управления;

- для размещения объектов предпринимательства (нотариальных контор, ломбардов, юридических консультаций, агентств недвижимости, туристических агентств и т.д.);

- для обслуживания автотранспорта (мастерские по ремонту и обслуживанию легковых транспортных средств, автомобильные мойки, шиномонтаж, автозаправочные и газонаполнительные станции);

- для размещения складов;

- для размещения объектов связи;

- для размещения объектов развлечения;

- для размещения обслуживания автотранспорта;

- для размещения объектов гостиничного обслуживания;

- для размещения рынков;

- для размещения объектов отдыха;

- для общественного использования объектов капитального строительства;

11.6.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;

- для размещения гостиничного обслуживания.

11.6.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для общественно-деловой зоны размещения объектов многофункциональной общественно-деловой застройки и жилых домов с включением объектов инженерной инфраструктуры:

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков – 5 этажей;

- максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается;

- максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - V (за исключением автовокзалов и объектов городского транспорта);

- благоустройство территории (парковочные места, подъезды, подходы) производится за счет предоставленного земельного участка;

- расчетом необходимо проверять санитарные разрывы от жилой застройки, в том числе и по шуму.

#### Статья 11.7 Градостроительный регламент зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

Код обозначения зоны - О2.

11.7.1. Цели выделения зоны:

- формирование специализированных зон для размещения социального и коммунально-бытового назначения, связанных с массовыми или периодическими посещениями горожан;

- развитие указанных объектов на основе существующих и вновь формируемых.

11.7.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для размещения объектов бытового обслуживания;

- для размещения объектов образование и просвещение;

- для размещения объектов образования и просвещения;

- для размещения объектов здравоохранения;

- для размещения объектов социального обеспечения;

- для размещения объектов религиозного использования;

- для ветеринарного обслуживания;

- для размещения объектов спорта;

- для размещения объектов культурного развития;

- для общественного использования объектов капитального строительства.

11.7.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;

- для размещения объектов гостиничного обслуживания.

11.7.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для общественно-деловой зоны размещения объектов многофункциональной общественно-деловой застройки и жилых домов с включением объектов инженерной инфраструктуры:

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков – 5 этажей;

- максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается;

- максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - V (за исключением автовокзалов и объектов городского транспорта);

- благоустройство территории (парковочные места, подъезды, подходы) производится за счет предоставленного земельного участка;

- расчетом необходимо проверять санитарные разрывы от жилой застройки, в том числе и по шуму.

#### Статья 11.8 Общие градостроительные регламенты для производственных зон

11.8.1. Производственные территории предназначены для размещения производственно-деловых (НИИ с опытными производствами, торговые предприятия с цехами технического обслуживания, информационные центры с издательско-типографским отделом и др.), промышленных (пищевой и легкой промышленности, приборостроения, машиностроения, производства строительных материалов и др.), коммунально-складских (территории ТЭЦ, станции аэрации, котельные, электроподстанции, газораспределительные узлы, мусороперерабатывающие заводы, прочие сооружения инженерной инфраструктуры, складские сооружения, стоянки машин механической уборки территории, кладбища, крематории), транспортных и инженерных объектов и формируются в виде участков производственной застройки и производственных зон.

11.8.2. Производственная зона – территория специализированного использования в установленных границах, формируемая участками производственной застройки.

11.8.3. Производственные территории имеют ряд характеристик и различаются по классам опасности производства, расположенного на территории: на I, II, III, IV, V классы (по убыванию опасности).

11.8.4. Минимальная плотность застройки промплощадок - 30%.

11.8.5. Расстояния между зданиями, сооружениями следует принимать минимально допустимыми в зависимости от степени огнестойкости - от 9 до 18 м.

11.8.6. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м. Параметры внутриплощадочных автодорог (ширина, радиусы поворотов) проектируются с учетом габаритов используемого грузового транспорта. Проезды общего пользования в пределах промзон должны составлять 20-30 м в красных линиях, минимальный радиус закругления проезжих частей на поворотах по внутреннему контуру - 9 м. На нерегулируемых поворотах и пересечениях размеры сторон треугольника видимости должны составлять не менее 25 м. В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, ограждений. Вдоль проездов должны быть проложены пешеходные тротуары. В районе въезда на предприятие должна быть организована предзаводская площадка (за счет территории землеотвода, без использования территорий общего пользования).

11.8.7. В границах землеотводов предприятий должны быть предусмотрены:

- стоянки легковых автомашин для работающих и клиентов, количество машино-мест определять по расчету, исходя из количества работающих (по СНиП 2.07.01-89* приложение 9 с применением коэффициента автомобилизации 1,5);

- стоянки грузовых машин - исходя из суточного грузооборота и вида используемых машин.

11.8.8. На территории предприятия следует предусматривать благоустроенные площадки для отдыха работающих. Площадки следует размещать с наветренной стороны по отношению к зданиям с производствами, выделяющими вредные выбросы в атмосферу.

11.8.9. Организация санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с расчетом распространения вредных выбросов и зон влияния неблагоприятных физических факторов (радиации, электромагнитного излучения, шума, вибрации) с учетом розы ветров.

11.8.10. В пределах СЗЗ не допускается размещение участков предприятий, на продукцию которых может быть оказано негативное воздействие выбросами и неблагоприятными физическими факторами.

11.8.11. СЗЗ объектов (промпредприятий), расположенных на территории производственной зоны, определяются по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора (СЭН), но не должны выходить за пределы границ производственной зоны. Порядок разработки, согласования, утверждения СЗЗ определяется действующими санитарными нормами.

11.8.12. Озеленение территории - 15%, СЗЗ - согласно проекту организации СЗЗ, но не менее 50%.

11.8.13. Производственные территории следует преобразовывать с учетом примыкания к территориям иного функционального назначения:

- в полосе примыкания производственных зон к общественным территориям следует размещать общественно-административные части производственных территорий, включая их в формирование общественных центров и зон;

- в полосе примыкания к жилым территориям не следует оформлять границы производственного участка глухим забором, рекомендуется использование входящей в состав СЗЗ полосы примыкания для размещения коммунальных объектов жилого района, многоэтажных гаражей-стоянок различных типов, зеленых насаждений;

- в примагистральной полосе производственных зон (производственная территория в примагистральной зоне) рекомендуется размещать участки компактной застройки, адаптируемой городским окружением, смешанной производственно-общественной застройки с торговыми и обслуживающими предприятиями, требующими значительных складских помещений, крупногабаритных подъездов, разворотных площадок.

11.8.14. Резервирование участков на площадке предприятия для развития отдельных цехов или производств допускается предусматривать только в соответствии с заданием на проектирование.

#### Статья 11.9 Градостроительный регламент производственной зоны

Кодовое обозначение зоны - П1.

11.9.1. Цель выделения зоны - формирование комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз II, III, IV, V классов опасности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание объектов различных видов разрешенного использования в единой зоне возможно при соблюдении нормативных санитарных требований.

11.9.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для размещения производственной деятельности;

- для размещения складов;

- для размещения объектов отдыха;

- для обслуживания транспорта (мастерские по ремонту и обслуживанию транспортных средств, автомобильные мойки, шиномонтаж, автозаправочные и газонаполнительные станции);

- для размещения здания делового управления;

- для размещения обслуживания  транспорта.

11.9.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для размещения магазинов;

- для размещения ветеринарного обслуживания;

- для размещения торговых центров

- для размещения сооружений связи;

- для размещения объектов ритуальной деятельности;

- для размещения объектов железнодорожного транспорта (за исключением железнодорожных вокзалов);

- для размещения объектов  автомобильного транспорта;

#### Статья 11.10 Градостроительный регламент коммунально-складской зоны

Кодовое обозначение зоны – П2.

11.10.1. Цель выделения зоны - формирование комплексов производственных, коммунально-складских предприятий, складских баз не выше V класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора общественно-деловых объектов.

11.10.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для размещения производственной деятельности;

- для размещения складов;

- для размещения магазинов;

- для размещения торговых центров;

- для размещения здания общественного управления;

- для размещения объектов общественного питания;

- для размещения объектов бытового обслуживания;

- для размещения объектов общественного управления;

- для размещения объектов отдыха;

- для обслуживания транспорта;

- для размещения объектов обслуживания  автотранспорта;

- для размещения объектов связи.

11.10.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для размещения складов;

#### Статья 11.11 Общие градостроительные регламенты для зон инженерной и транспортной инфраструктур

11.11.1. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, электрического, трубопроводного и других видов инженерного оборудования и сопутствующих объектов.

11.11.2. Предотвращение вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдением необходимых расстояний от этих объектов до жилых, общественных, деловых зданий и иных требований, устанавливаемых государственными нормативами и правилами, а также специальными планировочными, конструктивными и технологическими мероприятиями.

#### Статья 11.12 Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры

Кодовое обозначение зоны - Т.

11.12.1. Цели выделения зоны:

- развитие улично-дорожной сети города;

- развитие объектов автомобильного и железнодорожного транспорта в соответствии с их технологическими потребностями и условиями размещения на территории города;

- развитие комплексов пассажирских и грузовых терминалов, оснащенных всеми необходимыми для качественного выполнения основных функций технологическими и социальными объектами.

11.12.2. Границами зоны являются красные линии улиц и дорог (данные территории относится к землям общего пользования), полосы отвода – для объектов железнодорожного и автомобильного транспорта.

11.12.3. Основные виды, разрешенные использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для размещения объектов общественного использования объектов капитального строительства;

- для размещения автостанций всех видов общественного транспорта;

- для размещения объектов связи;

- для размещения складов;

11.12.4. Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается.

11.12.5. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - IV.

11.12.6. Улицы следует дифференцировать по назначению и транспортным характеристикам в соответствии с требованиями, приведенными в Таблице 11:

Таблица 8 – Классификация улиц и дорог

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |
| скоростного движения | скоростная транспортная связь в крупных городах: выходы на внешние автомобильные дороги, к крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между районами крупных городских округов на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: |  |
| общегородского значения: |  |
| непрерывного движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами в крупных и больших городских округах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром городского округа, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне |
| районного значения: |  |
| транспортно-пешеходные | транспортная и пешеходная связь между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы, дороги и внешние автодороги |
| пешеходнотранспортные | пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| улицы в жилой застройке | транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связь на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| Проезды | подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов) |
| Велосипедные дорожки | по свободным от других видов транспорта трассам |

1) Проектирование уличной сети в зонах жилой и общественной застройки должно обеспечить ее плотность не менее: в центральной зоне - 9,5 км/кв. км, в серединной зоне - 8,0 км/кв. км, в периферийной зоне - 6,5 км/кв. км.

2) Ширину улиц следует устанавливать с учетом их категорий и в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов.

3) Габариты и профиль улиц в центральной части города определяются условиями сохранения исторической планировки и застройки.

4) Улицы общегородского и районного значения закрепляются красными линиями на основании проектов детальной планировки согласно корректировки Генерального плана муниципального образования «город Дагестанские Огни» с учетом требований действующих нормативных документов. Улицы и дороги местного значения закрепляются красными линиями на основании проекта планировки территории города.

5) Расстояние от края основных проезжих частей районных улиц до линии застройки принимать не более 25 м, в ином случае - предусматривать полосу шириной 6 м для проезда пожарных машин, но не ближе 5 м от линии застройки.

6) Въезды с улиц районного значения на территории жилых кварталов следует проектировать с шагом не менее 200 м.

7) Внеуличные пешеходные переходы следует предусматривать также для связи застройки. Внеуличные пешеходные переходы следует оборудовать приспособлениями, пригодными для использования инвалидными и детскими колясками.

11.12.7. Поперечный профиль.

1) Число полос движения на улицах следует устанавливать по расчету и в зависимости от расчетной интенсивности движения транспорта, но не менее указанных в нижеприведенной таблице:

Таблица 9 – Основные категории улиц и дорог их характеристики

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| районного значения: транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 2 - 4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 2 - 3 | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 | 3,00 | 2 | 50 | 80 | 1,5 |
| улицы и дороги в промышленных и коммунально-складских зонах | 50 | 3,50 | 2 - 4 | 90 | 60 | 1,5 |
|  | 40 | 3,50 | 2 | 50 | 70 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы и дороги: основные | - | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | По расчету | - | 60 | По проекту |
| Велосипедные дорожки: обособленные | 20 | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 | 1,50 | 2 - 4 | 50 | 30 | - |

1) Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов, с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается (м): улиц и дорог местного значения - 15 – 25;

2) В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.;

3) В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м;

4) При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м;

5) Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и объектов, а также вдоль главных фасадов жилых домов ширину проездов следует принимать не менее 5,5 м; ширину тротуаров следует принимать 1,5 м;

6) Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам, участкам школ и детских садов допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 3,5 м.

#### Статья 11.13 Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры

Кодовое обозначение зоны – И.

11.13.1. Цель выделения зоны - формирование комплексов объектов инженерной инфраструктуры.

11.13.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для обслуживания автотранспорта (мастерские по ремонту и обслуживанию легковых транспортных средств, автомобильные мойки, шиномонтаж, автозаправочные комплексы и газонаполнительные станции);

- для размещения объектов связи;

- для общественного использования объектов капитального строительства.

11.13.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для производственной деятельности;

- для размещения складов;

11.13.4. Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается.

11.13.5. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - II.

#### Статья 11.14 Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий

Код обозначения зоны – Сх1.

11.14.1. Цель выделения зоны – сохранение и развитие производственных объектов сельскохозяйственного назначения и обеспечивающих их инфраструктур.

11.14.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Для объектов растениеводства;

- Для сельскохозяйственного использования;

- Для размещения  зон отдыха;

- Для общественного использования объектов капитального строительства.

11.14.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Для размещения складов;

- Для размещения объектов связи;

- Для размещения объектов ветеринарного обслуживания;

11.14.4. Вид использования «Для размещения складов» применяется только для складских услуг для целей сельскохозяйственного производства.

#### Статья 11.15 Градостроительный регламент зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения

Код обозначения зоны – Сх2.

11.15.1. Цель выделения зоны - сохранение и развитие производственных объектов сельскохозяйственного назначения и обеспечивающих их инфраструктур.

11.15.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Для объектов растениеводства;

- Для размещения объектов сельскохозяйственного использования;

- Для животноводства;

- Для ведения рыбоводства;

- Для общественного использования объектов капитального строительства

11.15.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Для размещения складов;

- Для размещения объектов связи;

- Для размещения объектов ветеринарного обслуживания

- Для обслуживания автотранспорта (мастерские по ремонту и обслуживанию легковых транспортных средств, автомобильные мойки, шиномонтаж).

11.15.4. Вид использования «Для размещения складов» применяется только для складских услуг для целей сельскохозяйственного производства.

11.15.5. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель, устанавливаются законом Республики Дагестан от 29.12.2003 N 45 (ред. от 09.07.2013) "О земле" (принят Народным Собранием РД) и составляют:

- Максимальные:

- для садоводства - 0,1 га;

- для огородничества - 0,15 га;

- для животноводства - 0,2 га;

- для дачного строительства - 0,06 га.

- Минимальные:

- для садоводства - 0,06 га;

- для огородничества - 0,06 га;

- для животноводства - 0,1 га;

- для дачного строительства - 0,03 га.

#### Статья 11.16  Общие градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения

11.16.1. Рекреационные зоны - земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. Порядок использования указанных земель определяется требованиями земельного и лесного законодательства. Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения города и включают в себя парки, скверы, бульвары, сады, зоопарки, зоны кратковременного отдыха и иные особо охраняемые природные территории и объекты, в том числе относящиеся к землям общего пользования. Рекреационные зоны выполняют, помимо рекреационных, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные функции.

11.16.2. На территориях рекреационных зон и особо охраняемых природных территорий не допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, дачное и жилищное строительство, любые рубки лесов и зеленых насаждений, кроме санитарных рубок зеленых насаждений, ограничивающих видимость при организации дорожного движения, коридоров магистральных инженерных сетей и рубок ухода, а также не допускается вести хозяйственную деятельность, отрицательно влияющую на экологическую обстановку и непосредственно не связанную с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

11.16.3. Зоны рекреации определены с целью поддержания и сохранения существующего природного ландшафта и экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения с преимущественным размещением зеленых насаждений и объектов обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения.

11.16.4. Прокладка транспортных сетей по территории лесов осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

11.16.5. Открытые автостоянки временного хранения транспортных средств располагаются за пределами рекреационных зон.

#### Статья 11.17 Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения

Кодовое обозначение зоны - Р.

11.17.1. Цели выделения зоны:

- сохранение и развитие ценных в природном отношении территорий, пригодных для отдыха, спорта, санаторного лечения; размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур, обустройство территории для отдыха населения.

Рекреационная зона "Р" - зона отдыха населения, организуется на территории лесопарков и зеленых насаждений общего пользования. Цель организации зоны состоит в сохранении уникального ландшафта при создании условий для полноценного отдыха. Всякое строительство разрешается только в том случае, когда выбор места и проекты объектов обслуживания оказывают минимальное воздействие строительства на окружающую среду и позволяют создать привлекательные места для отдыхающих при сохранении характера и природных особенностей, присущих данной территории.

11.17.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для размещения объектов отдыха;

- для размещения объектов развлечения;

- для размещения объектов гостиничного обслуживания;

- для размещения объектов спорта;

- для размещения объектов общественного питания;

- для размещения объектов здравоохранения;

- для размещения причалов для маломерных судов;

- для общественного использования объектов капитального строительства.

11.17.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для размещения объектов религиозного использования.

11.17.4. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории зон рекреационного назначения, - V.

#### Статья 11.18 Градостроительный регламент зоны специального назначения, связанной с захоронениями

Кодовое обозначение зоны – Сп1.

11.18.1. Цель выделения - обеспечение правовых условий размещения кладбищ и мемориальных парков.

11. 18.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для размещения объектов ритуальной деятельности;

- для размещения объектов имеющих назначение специальное;

- для размещения объектов связи;

- для размещения объектов религиозного использования;

- для размещения объектов предпринимательства (мастерских по изготовлению ритуальных принадлежностей);

- для общественного использования объектов капитального строительства;

- для размещения складов.

11.18.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для размещения объектов ритуальной деятельности ( для захоронения животных);

- для размещения магазинов.

11.18.4. Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

11.18.5. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны - II.

11.18.6. Основными типами погребений на кладбищах являются:

- традиционный;

- с захоронениями после кремации (в урнах);

- смешанный способ погребения.

11.18.7. Выбор участков для размещения кладбищ должен осуществляться на основе положительных решений экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. При выборе участков для устройства кладбищ следует учитывать свойства грунтов. Грунты не менее чем на глубину 2 м должны быть сухими, легкими, воздухопроницаемыми. Уровень стояния грунтовых вод не должен быть выше 2,5 м от поверхности земли.

При отсутствии необходимых гидрогеологических условий рекомендуется проводить инженерную подготовку территории будущего кладбища, включающую осушение территорий, устройство дренажей, засыпку на поверхность мелкозернистых сухих грунтов.

11.18.8. Для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не менее 65 - 75% от общей площади кладбища, а площадь зеленых насаждений - не менее 25%.

11.18.9. Территорию кладбища независимо от способа захоронения следует подразделять на функциональные зоны:

- входную;

- ритуальную;

- административно-хозяйственную;

- захоронений;

- моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища.

11.18.10. Размеры участков кладбищ определяются расчетом исходя из прогнозируемого коэффициента смертности населения, прогнозной численности населения, нормы земельного участка на одно место (раздельно при традиционном или урновом захоронении), удельного веса площади захоронений в общей площади кладбищ, расчетного кладбищенского периода (время разложения и минерализации тела умершего) - разного для традиционного и урнового захоронения).

11.18.11. Размеры территорий кладбищ традиционного и урнового захоронений исчисляется отдельно для каждого из них, для чего необходимо учесть соотношение этих типов захоронений в общей смертности населения.

Общие размеры территорий кладбищ определяются как сумма площадей кладбищ традиционного и урнового захоронений. Размеры участков кладбищ должны быть не менее 0,5 га и не более 40 га.

11.18.12. Санитарно-защитная зона от кладбищ традиционного и смешанного захоронений:

- закрытые кладбища, мемориальные комплексы, сельские кладбища – 50м;

- площадью до 10 га – 100 м;

- площадью до 20 га – 300 м;

- от 20 до 40 га – 500 м;

- от крематориев с количеством печей более одной - 1000 м.

#### Статья 11.19 Градостроительный регламент зоны иного назначения в соответствии местными условиями (территория общего пользования)

Код обозначения зоны – Ин.

11.19.1. Цель выделения зоны – сохранение и обустройство открытых озелененных пространств при их активном использовании.

11.19.2. Нижеприведенные градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства распространяются на земельные участки, расположенные на территории зоны, только в случае, если указанные участки не входят в границы территорий общего пользования, выделенных красными линиями.

11.19.3. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для размещения питомников;

- для охраны природных территорий;

- для размещения объектов отдыха;

- для ведения рыбоводства;

- для размещения складов;

- для размещения объектов связи;

- для общественного использования объектов капитального строительства.

11.19.4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для размещения объектов культурного развития;

- для размещения объектов отдыха(зоопарков, ботанических садов);

- для размещения объектов общественного питания;

- для размещения объектов спорта;

11.19.5. Парки разделяются:

- малые - от 5 до 20 га;

- средние - 20 - 100 га;

- большие более 100 га.

Сады микрорайонов имеют размеры от 1 до 4 га.

Сквер – небольшой благоустроенный участок площадью 0,2 - 1 га.

Площадь бульвара определяется проектным решением.

#### Статья 11.20 Общие требования к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

11.20.1 Требование к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, перечисленных в главе 11 (текущая глава), относятся к объектам капитального строительства при размещении их в любой зоне в соответствии с разрешенным видом использования.